过锡炉治具超声波清洗方案

# 1、设备名称及型号:

## 1.1名 称：过锡炉治具超声波清洗机

## 1.2型 号：TM-3040R

## 1.3数 量：1套

# 清洗工件：清洗过锡炉治具上的松香、助焊剂附着物。

3、治具尺寸: 320mm×300mm×20mm（长×宽×厚度)

# 4、设备清洗节拍：10-30min可调

# 5、设备输送方向：由左至右

# 6、总清洗工艺：

## 人工上料 → 1超声波清洗 → 2超声波漂洗→ 3自然干燥 →人工下料

| 槽号 | 工序名称 | 超声波 功率 | 频率 KHZ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波清洗 | 1000W | 28 | 过滤循环 |
| 2 | 超声波漂洗 | 1000W | 28 | 过滤循环 |
| 3 | 自然干燥 |  |  |  |

# 7、设备工作原理及动作描述:

## 7.1设备组成：

## 设备由2个超声波清洗槽及1个自然干燥槽组成的1套手动超声波清洗机。其他有过滤循环装置，进水阀门、出水阀门，掏渣口，超声波系统，电器控制部分，整机为半封闭结构，具体结构见设备方案图以下的说明。

## 7.2动作描述：

## 首先由操作者将待清洗的工件依次放入工装篮内，人工提到各个工位进行超声波清洗、超声波漂洗后，自然干燥后，再由操作者将工件篮取下，即完成整套操作。

# 8、设备各部分主要技术规格

## 8.1超声波清洗槽（第1槽）

- 清洗槽：

  - 内槽尺寸：420×350×430（L×W×H mm），

  - 材    质：选用韩国浦项SUS304 2mm不锈钢板制作，外贴保温棉

  - 溢 流 口：槽内侧面开设溢流口，直接溢流到后面储液槽，通过循环水泵过滤后将洁净的液体抽到清洗槽。

  - 洗篮托耳：配有清洗托耳四只，用于固定清洗篮。

- 超声波系统：

  - 超声波频率：28KHZ

  - 超声波功率：1000W（功率连续可调并显示、可单独控制、并设有电流指示）

  - 超声波振子：20只，50W/只，直接粘在槽体底部。

  - 震子采用日本“NEC”晶片换能器。

  - 定时装置：选用数显时间挚控制，时间0-30分钟可调可设定。

- 储液槽：

  - 内槽尺寸：400×300×300（L×W×H mm），

  - 材    质：选用韩国浦项SUS304 1.5mm不锈钢板制作，外贴保温棉

  - 液位保护：设置不锈钢液位保护开关，有效保护循环水泵。

- 循环系统：

  - 过滤泵为不锈钢水泵。

  - 过滤器材质为SUS304不锈钢，滤芯过滤精度：10μ。

  - 过滤器前设压力表：压力范围0～0.3MPa压力表，可提示需清洗或更换过滤芯。

- 进水、排液系统：

  - 进水口：设置单独的进水口

  - 排水口： 单独排水口

  - 掏渣口：设置圆形掏渣口，方便更换新液时候的槽体内部清洗。

## 8.2超声波漂槽（第2槽）

- 清洗槽：

  - 内槽尺寸：420×350×450（L×W×H mm），

  - 材    质：选用韩国浦项SUS304 2mm不锈钢板制作，外贴保温棉。

  - 洗篮托耳：配有清洗托耳四只，用于固定清洗篮。

- 超声波系统：

  - 超声波频率：28KHZ

  - 超声波功率：1000W（功率连续可调并显示、可单独控制、并设有电流指示）

  - 超声波振子：20只，50W/只，直接粘在槽体底部。

  - 震子采用日本“NEC”晶片换能器。

  - 定时装置：选用数显时间挚控制，时间0-30分钟可调可设定。

- 循环系统：

  - 过滤泵为不锈钢水泵。

  - 过滤器材质为SUS304不锈钢，滤芯过滤精度：10μ。

  - 过滤器前设压力表：压力范围0～0.3MPa压力表，可提示需清洗或更换过滤芯。

- 进水、排液系统：

  - 进水口：设置单独的进水口

  - 排水口： 单独排水口

  - 掏渣口：设置圆形掏渣口，方便更换新液时候的槽体内部清洗。

## 8.3自然干燥槽（第3槽）

- 清洗槽：

  - 内槽尺寸：420×350×450（L×W×H mm），

  - 材    质：选用韩国浦项SUS304 2mm不锈钢板制作，外贴保温棉

  - 洗篮托耳：配有清洗托耳四只，用于固定清洗篮。

9、冷冻系统

配置制冷装置，冷气机功率3HP。采用美国谷仑冷气机组。确保冷凝区不结露，不产生雾气。

冷排装置：槽体上方设计300mm高度的冷排管。(用户指定高度）

10、清洗篮

  - 洗篮尺寸：约370×300×300（L×W×Hmm）不含提手尺寸。

  - 材    质：选用SUS304直径为6mm不锈钢枝制作骨架。

  - 铺焊网：四周铺焊20*20不锈钢网，网高度为300mm。

  - 工件装载：：线路板治具约10件。中间采用3mm不锈钢枝固定分开。

  - 数量：3只

11、底盘及外罩

  - 整机清洗部分为半封闭结构，门板采用SUS304不锈钢1mm制造，底盘为普通型钢表面喷漆处理。

## 12、缸盖：

设备上方设置一套气弹簧缸盖，工作时候可以自由开关。

## 13、设备接口要求

## 电源（用户提供）：380VAC±10％，3p5w，50Hz。

## 整机额定电功率：约5KW

## 设备整体尺寸：长度约1718mm，宽度约1250米，高度约1130米。

## 14、设备交付使用与售后技术服务

- 设备交付使用后供应商无偿提供为期一年的技术支持与服务，无偿赔偿非人为操作失误造成的零部件损坏。一年后供应商继续提供终身技术服务。

- 提供一年所需机械及电子零配件和属于设备部分的其它易损件。

- 卖方提供一份保证书副本，上面注明保修有效日期、覆盖范围以及卖方的联系人。

- 保修期内保证在接到使用方请求维修服务信息后12小时内派人前往并到达。

15、设备制造周期：

合同生效后20个工作日。

公    司：无锡台铭环保科技有限公司

电    话：0510-83886679

传    真：0510-83886879

手     机：13182518358

邮     箱：cctv833@126.com

网     址：www.czcyb.com

联系人：周云华 (先生）